Explosionsgeschützte Drehantriebe für Steuerbetrieb Typ SAEx ... ab Baugröße SAEx 25.1 (>1000Nm) nach ATEX Richtlinie 94/9/EG

Ausführung nach Schaltplan KMS TP 200/001:

- Explosionsgeschützt II2G EEx ed IIB T4 oder II2G EEx ed ib IIB T4 entspr. EN 50 014, 50 018, 50 019, 50 020

- Betriebsart Kurzzeitbetrieb S2-15min

- Abtriebsdrehzahlen bei 50 Hz - Netzen von 4 bis max. 90 1/min je nach Baugröße

- Drehstrommotor in Isolierstoffklasse F, mit Motorvollschutz durch drei in die Ständerwicklung eingebaute Kaltleiter für externes Auslösegerät

- Mechanische Wegschaltung ohne Hilfsspannung für Endlagen ZU/AUF

- Abschaltmoment ohne Hilfsspannung für Schließ- und Öffnungsrichtung an kalibrierter Drehmomentskala stufenlos einstellbar und in daNm direkt ablesbar

- Anti-Kondensat-Heizung im Schaltwerkraum

- Bei Motorbetrieb stillstehendes Handrad für manuellen Betrieb

- Armaturenanschluss nach ISO 5210

- Elektrischer Anschluss über Klemmen

- Umgebungstemperatur - 30 °C bis +40 °C, Schutzart IP 67, Korrosionsschutz KN (geeignet für gering belastete Atmosphäre)

- Decklack: Zweikomponentenfarbe mit Eisenglimmer, Farbton: silbergrau (ähnlich RAL 9007)

Optionen:

- Korrosionsschutz KS für Aufstellung in belasteter Atmosphäre

- Schutzart IP 68 bei Überflutungsgefahr (max. 6m WS bis 72 Std.)

- Ex-Doppelschalter galvanisch getrennt (Tandemschalter, je zwei Öffner- und Schließerkontakte)

- Ex-Zwischenstellungsschalter (DUO-Schalter) getrennt für AUF und ZU

- Kontinuierliche, mechanische Stellungsanzeige, in Verbindung mit Untersetzungsgetriebe

- Elektronischer Stellungsferngeber 4...20mA in Schutzart EEx ib in Verbindung mit Untersetzungsgetriebe

- Ex-Blinkgeber

- Thermoschalter statt Kaltleiter

Weitere Optionen auf Anfrage