| Anfrage | Angebot | Bestellung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Referenznummer: |  |  | Projekt: |  |
| Ersteller: |  |  | Versandart: |  |
| Datum: |  |  | Spedition | Luftfracht |
| Liefertermin: |  |  | Seefracht |  |
| Lieferanschrift: |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bestellcode |  | Euro/Stück |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stück: | GS Schwenkgetriebe |  |  |  |  |  |

Baugröße:

|  | 160.3 | 200.3 | 250.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Untersetzung:

|  | Standard: | 52:1 | 53:1 | 54:1 | 210:1 | 214:1 | 218:1 | 411:1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 434:1 | 442:1 | 848:1 | 864:1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonder: | 880:1 | 1718:1 | 1752:1 |  |  |  |  |  |  |

Belastungsklasse:

|  | Motorbetrieb | DC1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Motorbetrieb für seltene Betätigung | DC2 |  |  |
|  | Handbetrieb | DC3 |  |  |

Ausführung:

|  | Standard: | RR | LL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Option: | RL | LR |  |  |  |
| Grundpreis: |  |  |  |  |
| Armaturenanschluss Größe: |  |  |  |  |
|  | EN ISO 5211 | F25 | F30 | F35 | F40 | F48 |  |  |  |  |  |
|  | Sonderanschlussflansch |  |  |
|  | Y (mit Zentrierung) | N (ohne Zentrierung) |  |  |
|  | mit Fuß und Hebel |  |  |  |
|  | 2 Kugelgelenke passend zu Schwenkhebel |  |  |  |
|  | Bohrung für Fixierstifte Ø mm |  |  |

Kupplung:

|  | UN (ungebohrt) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 mm über Standardlänge | UNL |  |  |
|  | 30 mm über Standardlänge | xxL-xx |  |  |
|  | Pro 10 mm bei 40 mm bis 70 mm über Standardlänge mm | xxL-xx |  |  |
|  | Ab 70 mm über Standardlänge mm | xxL-xx |  |  |
|  | Bohrung nach EN ISO 5211 mit 1 Nut nach DIN 6885-1, Durchmesser mm | KG |  |  |
|  | Bohrung nach EN ISO 5211 mit 2 Nuten nach DIN 6885-1, Durchmesser mm | KG-Nx/2- |  |  |
|  | Bohrung nach EN ISO 5211 mit 3 Nuten nach DIN 6885-1, Durchmesser mm | KG-Nx/3- |  |  |
|  | Bohrung nach EN ISO 5211 mit 4 Nuten nach DIN 6885-1, Durchmesser mm | KG-Nx/4- |  |  |
|  | x=Lage der Nuten | A=180° | B=120° | C=90° | D=45° |  |  |  |
|  | Innenvierkant nach EN ISO 5211, Schlüsselweite mm | SG |  |  |
|  | Innenzweiflach nach EN ISO 5211, Schlüsselweite mm | DG |  |  |
|  | Sonderdurchmesser bei Innenvierkant oder Innenzweiflach mm |  |  |  |

Schwenkwinkel:

|  | Standard zwischen 80° und 100°, eingestellt auf 92° oder ° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endanschlag in AUF verstellbar ° – ° |  |  |  |
|  | Durchdrehend, ohne Endanschläge | D |  |  |
|  | Beidseitiges Wellenende ohne Endanschläge | WE |  |  |

Werkstoff:

|  | Getriebegehäuse aus Grauguss | GJL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Getriebegehäuse aus Sphäroguss | GJS |  |  |
|  | Schneckenrad Sphäroguss | GJS |  |  |
|  | Schneckenrad aus Bronze | BZ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bestellcode |  | Euro/Stück |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Getriebeeingang:

|  | Eingangswelle mit Passfeder nach DIN 6885-1 mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eingangswelle aus rostfreiem Stahl | -X |  |  |
|  | Flansch zum Anbau von Drehantrieb | F_ _/G_ _ |  |  |

Einsatzbereich:

|  | Wettergeschützt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Explosionsgefährdete Atmosphäre |  |  |  |
|  | Abweichend von ATEX Richtlinie |  |  |  |
|  | ATEX | Wichtig: Temperaturausführung beachten! |  |  |  |
|  | Standard: | II2G c IIC T4; II2D c T130°C |  |  |  |
|  | Option: | II2G c IIC T3; II2D c T190°C |  |  |  |
|  |  | IM2 c |  |  |  |

Temperaturausführung:

|  | –40 °C bis +80 °C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | –60 °C bis +60 °C (Extrem Tieftemperatur) | EL |  |  |
|  | 0 °C bis +120 °C (Hochtemperatur) | H |  |  |

Temperaturausführung bei Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen:

|  | Standard: | –40 °C bis +60 °C (II2G c IIC T4; II2D c T130°C) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Option: | –60 °C bis +60 °C (II2G c IIC T4; II2D c T130°C) |  |  |  |
|  |  | –40 °C bis +80 °C (II2G c IIC T3; II2D c T190°C) |  |  |  |
|  |  | –0 °C bis +120 °C (II2G c IIC T3; II2D c T190°C) |  |  |  |
|  |  | –20 °C bis +40 °C (IM2 c) |  |  |  |

Schutzart:

|  | IP68 bis max. 8 m Wassersäule | IP68 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IP68 bis max. 20 m Wassersäule | IP68-20 |  |

Gehäusedeckel:

|  | Zeigerdeckel | Z |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Schutzdeckel gedichtet | SD |  |
|  | Zeigerdeckel gedichtet | ZD |  |
|  | Zeigerdeckel gedichtet und Entlüftungsventil | M10-D/V |  |

Korrosionsschutz:

|  | KN; geeignet zur Aufstellung in gering belasteter Atmosphäre | KN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KS; geeignet für den Einsatz in Bereichen hoher Salzbelastung, nahezu ständiger Kondensation und starker Verunreinigung | KS |  |  |
|  | KX; geeignet für den Einsatz in Bereichen mit extrem hoher Salzbelastung, ständiger Kondensation und starker Verunreinigung | KX |  |  |
|  | Aluminiumfreie Ausführung | G |  |  |

Farbe:

|  | AUMA silbergrau (ähnlich RAL 7037) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sonderfarbton |  |  |  |

Handrad:

|  | Standard | abschließbar | Sonderausführung | Kettenrad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Typenschild:

|  | Sprache |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DE | EN | weitere |  |  |  |
|  | Werkstoff |  |  |  |
|  | AL | A2 |  |  |  |

SA/GS lose mitliefern:

|  | Standard |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Sonderheiten:

|  | Kennzeichnungsschild (KKS-Nr.) | 99 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gesamtpreis/Stück |  |  |  |
|  |  | X Stückzahl |  |  |  |
|  |  | Gesamtpreis |  |  |  |