Non-Intrusive Drehantriebe für Steuerbetrieb mit integrierter Steuerung AUMATIC Profibus DP

Typ SA 07.2 – SA 16.2 mit AC 01.2

Ausführung nach Schaltplan TPC AA000-1A1-A000 TPA 00R100-3I1-000

- Betriebsart Kurzzeitbetrieb S2-15 min

- Abtriebsdrehzahlen bei 50 Hz - Netzen von 4 bis 180 1/min

- Drehstrommotor in Isolierstoffklasse F, mit Motorvollschutz durch drei in die Ständerwicklung eingebaute Thermoschalter

- Motor ohne Klemmenkasten, Anschluss intern über Steckverbinder

- Anti-Kondensat-Heizung im Schaltwerkraum intern versorgt

- elektronischer Absolutwertgeber zur Stellungs- und Drehmomenterfassung

- bei Motorbetrieb stillstehendes Handrad mit Meldekontakt für manuellen Betrieb

- Armaturenanschluss nach EN ISO 5210

- Verbindung Antrieb - Steuerung über Steckverbinder

- Wendeschütze mechanisch und elektrisch verriegelt

- Ortssteuerstelle mit Betriebsartenschalter, 4 Bedientaster, 6 Meldeleuchten, Bluetooth-Schnittstelle und Display mit Klartext für Parametrierung, Zustands-, Stellungs- und Störungsanzeige

- Ansteuerung und Rückmeldungen über Feldbus Profibus DP, Schnittstelle nach RS 485

- Slave-Adresse über Ortssteuerstelle einstellbar

- Stranganschaltung im Stecker für rückwirkungsfreies Zu- und Wegschalten des Slaves

- parametrierbare Funktionen für Taktfahrt, Anfahrüberbrückung des Drehmoments und Kommunikationsausfall

- Übertragung aller Zustands-, Stellungs- Drehmoment- und Störungsinformationen über Bus

- Prozessabbild frei konfigurierbar

- elektronischer Gerätepass, Ereignisprotokoll, Betriebsdatenerfassung und Statussignale in Anlehnung an NAMUR NE 107 über Display

- Steuerung bzw. Ortssteuerstelle um jeweils 90° drehbar

- zulässige Umgebungstemperatur –30 °C bis +70 °C, Schutzart IP 68, Korrosionsschutz KS

- Decklack: Zweifach Pulverbeschichtung, Farbton: silbergrau (ähnlich RAL 7037)

Optionen:

- Korrosionsschutz KX für Aufstellung in stark belasteter Atmosphäre

- kontinuierliche, mechanische Stellungsanzeige

- elektronischer Gerätepass, Ereignisprotokoll, Betriebsdatenerfassung und Statussignale in Anlehnung an NAMUR NE 107 über Display und azyklische Dienste V1

- Redundanz und Zeitstempelung über azyklische Dienste V2

- Überspannungsschutz

- Wandhalter zur Befestigung der Steuerung getrennt vom Antrieb

Weitere Optionen auf Anfrage