Non-Intrusive Drehantriebe für Steuerbetrieb mit integrierter Steuerung AUMATIC

Typ SA 07.2 – SA 16.2 mit AC 01.2

Ausführung nach Schaltplan TPC A-0A1-1C1-A000 TPA 00R100-3I1-000

- Betriebsart Kurzzeitbetrieb S2-15 min

- Abtriebsdrehzahlen bei 50 Hz - Netzen von 4 bis 180 1/min

- Drehstrommotor in Isolierstoffklasse F, mit Motorvollschutz durch drei in die Ständerwicklung eingebaute Thermoschalter

- Motor ohne Klemmenkasten, Anschluss intern über Steckverbinder

- Anti-Kondensat-Heizung im Schaltwerkraum intern versorgt

- elektronischer Absolutwertgeber zur Stellungs- und Drehmomenterfassung

- bei Motorbetrieb stillstehendes Handrad mit Meldekontakt für manuellen Betrieb

- Armaturenanschluss nach EN ISO 5210

- Verbindung Antrieb - Steuerung über Steckverbinder

- Wendeschütze mechanisch und elektrisch verriegelt

- Ortssteuerstelle mit Betriebsartenschalter, 4 Bedientaster, 6 Meldeleuchten, Bluetooth-Schnittstelle und Display mit Klartext für Parametrierung, Zustands-, Stellungs- und Störungsanzeige

- vier über Optokoppler potentialgetrennte Eingänge AUF-HALT-ZU-NOT 24VDC

- sechs frei parametrierbare Relais für Ausgangssignale für Zustand und Störung

- parametrierbare Taktgeberfunktion

- parametrierbares Not-Verhalten

- parametrierbare Anfahrüberbrückung der Drehmomentüberwachung

- potentialgetrenntes, elektronisches Stellungssignal 0/4...20 mA

- potentialgetrenntes, elektronisches Drehmomentsignal 0/4…20 mA

- elektronischer Gerätepass, Ereignisprotokoll, Betriebsdatenerfassung und Statussignale in Anlehnung an NAMUR NE 107 über Display

- Steuerung bzw. Ortssteuerstelle um jeweils 90° drehbar

- zulässige Umgebungstemperatur –30 °C bis +70 °C, Schutzart IP 68, Korrosionsschutz KS

- Decklack: Zweifach Pulverbeschichtung, Farbton: silbergrau (ähnlich RAL 7037)

Optionen:

- Korrosionsschutz KX für Aufstellung in stark belasteter Atmosphäre

- kontinuierliche, mechanische Stellungsanzeige

- Wandhalter zur Befestigung der Steuerung getrennt vom Antrieb

Weitere Optionen auf Anfrage