Non-Intrusive Drehantriebe für Steuerbetrieb mit Stellantriebs-Steuerung AUMATIC Profinet

Typ SA 07.2 – SA 16.2 mit AC 01.2

Ausführung nach Schaltplan AN000N1A2-A000 TPA 00R100-0I1-000

- Betriebsart Kurzzeitbetrieb S2 - 15 min

- Abtriebsdrehzahlen bei 50 Hz-Netzen von 4 bis 180 1/min

- Drehstrommotor in Isolierstoffklasse F, mit Motorvollschutz durch drei in die Ständerwicklung eingebaute Thermoschalter

- Motor ohne Klemmenkasten, Anschluss intern über Steckverbinder

- Heizung im Schaltwerkraum zur Verminderung von Kondenswasser, intern versorgt

- Elektronischer Absolutwertgeber zur Stellungs- und Drehmomenterfassung

- Bei Motorbetrieb stillstehendes Handrad

- Armaturenanschluss nach EN ISO 5210

- Verbindung zwischen Stellantrieb und Stellantriebs-Steuerung über Steckverbinder

- Thyristorwendeeinheit zur kontaktlosen Motoransteuerung

- Ortssteuerstelle mit Betriebsartenschalter, 4 Bedientaster, 6 Meldeleuchten, Bluetooth-Schnittstelle und Display mit Klartext für Parametrierung, Zustands-, Stellungs- und Störungsanzeige

- Ansteuerung und Rückmeldungen über Profinet Schnittstelle, Profinet gemäß IEC 61158 und IEC 61784

- Parametrierbare Funktionen für Taktfahrt, Anfahrüberbrückung des Drehmoments und Kommunikationsausfall

- Übertragung aller Zustands-, Stellungs- Drehmoment- und Störungsinformationen über Profinet

- Elektronischer Gerätepass, Ereignisprotokoll, Betriebsdatenerfassung und Statussignale in Anlehnung an NAMUR NE 107 über Display

- Profinet Anschluss, 2 x Ethernet Anschlussklemmen in Schneidklemmtechnik, integrierte Schirmauflage mit Zugentlastung

- Stellantriebs-Steuerung bzw. Ortssteuerstelle um jeweils 90° drehbar

- zulässige Umgebungstemperatur –30 °C bis +70 °C, Schutzart IP 68, Korrosionsschutz KS

- Decklack: Zweifach Pulverbeschichtung, Farbton: silbergrau (ähnlich RAL 7037)

Optionen:

- Korrosionsschutz KX für Aufstellung in stark belasteter Atmosphäre

- Meldekontakt für Handbetrieb/Notbetätigung

- Externe 24 V DC Versorgung der Elektronik

- Azyklische Dienste mit Zugang zu den Inhalten des Gerätepasses, den Betriebsdaten, den wichtigsten Einstellparametern und den Wartungsinformationen

- Profinet S2 Systemredundanz

- Anschluss über feldkonfektionierbare Anschlusstecker, ein RJ-45 Stecker für Cat.5 wird im Elektroanschluss mitgeliefert

- Wandhalter zur Befestigung der Stellantriebs-Steuerung getrennt vom Stellantrieb

Weitere Info siehe Technische Daten AC 01.2 Profinet, Dok.-Nr. Y007.462/001

Weitere Optionen auf Anfrage