Schwenkantrieb mit variabler Drehzahl für Regelbetrieb Typ SGMR mit integrierter Steuerung

Ausführung nach Schaltplan TPC B-1H6-2C7-0510 TPA 50R200-0A0-000:

- Schwenkantrieb für 90°-Armaturen mit integrierter Steuerung für Betriebsart S4-40%

- Selbsthemmendes Antriebssystem mit in Stufen einstellbarer Stellzeit

- Elektronisch geregelter Motor in Isolierstoffklasse F, mit Motorvollschutz durch Kaltleiter

- Versorgungspannung 115/230 V, 50/60 Hz 1~ AC, Anschluss über Cannonstecker

- Drehmomenterfassung über den gesamten Stellweg, Abschaltwert in Stufen einstellbar

- Elektronische Endlagenerfassung und mechanische Wegbegrenzung

- Einstellbare Abschaltart weg- oder drehmomentabhängig

- Endlagen ohne Werkzeug über die Ortssteuerstelle einstellbar

- Kontinuierliche mechanische Stellungsanzeige

- Bei Motorbetrieb stillstehendes Handbedienelement ohne Umschaltmechanismus für manuellen Betrieb

- Armaturenanschluss nach ISO 5211, mit Zentrierung

- Steuerung im Antrieb integriert

- Ortssteuerstelle mit Bedientaster und Meldeleuchten

- Motoransteuerung über integrierte, kontaktlose Leistungselektronik

- Potenzialgetrennte Ein- und Ausgangssignale

- Kontinuierliche Stellungsrückmeldung analog (0/4…20mA)

- Stellungsregler mit Analog (0/4…20mA) - und binärem Mode-Eingang

- Monitorrelais für Sammelstörmeldung

- Zulässige Umgebungstemperatur –25 °C bis +70 °C, Schutzart IP 68, Bronzegehäuse

- Konstantes Motor-Kippmoment über den gesamten Stellbereich

- Überlastschutz bei 1,5-fachem Maximalmoment sowohl im Motor- als auch im Handbetrieb

Optionen

- Externe Versorgung der Elektronik mit 24 V DC

- Abgesetzte Ortssteuerstelle

- Schwenkwinkel anders als Standard

- Flansche mit 8 Loch Lösung

Weitere Optionen auf Anfrage